ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТА ЭЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО «Мустанг-Физио» - (МЭЛТ-1К)

| 1. Количество независимых каналов | 1 |
| --- | --- |
| 2. Виды токов: | - постоянный; - синусоидальный; - импульсный; - флюктуирующий |
| 3. Виды импульсов тока: | - прямоугольные моно- и биполярные; - прямоугольные биполярные несимметричные; - треугольные моно- и биполярные; - экспоненциальные моно- и биполярные; - трапециевидные моно- и биполярные; - двойные треугольные моно- и биполярные; - нейроподобные; - полусинусоидальные с экспоненциальным задним фронтом |
| 4. Максимальная амплитуда тока на нагрузке 500 Ом: - для постоянного тока - для импульсов тока длительностью > 60 мс - для импульсов тока длительностью < 60 мс - для синусоидального тока - для флюктуирующего тока | 80 мА 80 мА 100 мА 100 мА 100 мА |
| 5. Возможность регулировки тока с помощью пульта ДУ (при наличии) | Наличие |
| 6. Частота следования импульсов, Гц: - прямоугольных - треугольных, экспоненциальных, трапециевидных - двойных треугольных - нейроподобных - полусинусоидальных с экспоненциальным задним фронтом | 0,1 - 5000 0,1 - 5000 1,0 - 200 10 - 500 50; 100 |
| 7. Частота синусоидального тока | 2000 - 10000 |
| 8. Длительность импульсов, мс: - прямоугольных - прямоугольных биполярных несимметричных - треугольных, экспоненциальных, трапециевидных - двойных треугольных - нейроподобных - полусинусоидальных с экспоненциальных задним фронтом | 0,02 - 500 0,06 - 500 0,04 - 500 0,04 - 0,5 0,1 - 2 14 |
| 9. Верхняя граница частоты флюктуирующего тока, Гц | 3000 |
| 10. Форма модулирующих сигналов в режиме «посылка-пауза»: | - прямоугольная; треугольная; трапециевидная; синусоидальна |
| 11. Длительность модулирующего сигнала в режиме «посылка – пауза», с: | 0,01 - 60 |
| 12. Длительность пауз между посылками импульсов, с: | 0,01 - 60 |
| 13. Частота модуляции сигналом синусоидальной формы, Гц | 10 - 200 |
| 14. Коэффициент модуляции сигналом синусоидальной формы, % | 10 - 150 |
| 15. Диапазон частот интерференционного тока, Гц | 1 - 200 |
| 16. Продолжительность процедуры, мин | 1 - 90 |
| 17. Плавное снятие тока после окончания процедуры | Наличие |
| 18. Защита пациента от пропадания напряжения сети | Наличие |
| 19. Возможность запоминания текущего режима | Наличие |
| 20. Возможность программирования и запоминания процедур | Наличие |
| 21. Электропитание: - напряжение, В - частота, Гц | 198 - 242 50 |
| 22. Максимальная потребляемая мощность, ВА | 28 |
| 23. Время установления рабочего режима, с | 10 |
| 24. Диапазон рабочих температур, °С | +10 …+35 |
| 25. Габаритные размеры, не более, мм: - блок электротерапии | 280х200х110 |
| 26. Масса, не более, кг: - блок электротерапии | 2,5 |

Комплект поставки:

- Аппарат

- Кабель соединительный 1-но контактный КСКН-1    - 2 шт.

- Кабель соединительный 2-х контактный КСКН-2     - 1 шт.

- Электрод многоразовый 60х80 (Италия)                  - 2 шт.

- Электрод многоразовый 80х120 (Италия)                - 2 шт.

- Ремень эластичный с застежкой «Velcro» для закрепления электродов - 4 шт. (диной 40;60;80;120 см)

- Руководство по эксплуатации

Упаковка: Картонная коробка 220х130х390 мм. Вес не более 3,5 кг.