ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТА ЭЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО «Мустанг-Физио» - (МЭЛТ-2К)

|  | Технические характеристики, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виды воздействия: - гальванизация и электрофорез; - диадинамические токи; - синусоидальные модулированные токи (амплипульстерапия); - интерференционные токи - электростимуляция (9 видов импульсного тока, 6 форм модуляции); - короткоимпульсная электроанальгезия (чрескожная электронейростимуляция); - флюктуоризация; - электросонтерапия; | Наличие |
| 2 | Количество независимых процедурных цепей (каналов) | 2 |
| 3 | Виды токов: - постоянный; синусоидальный; импульсный; флюктуирующий | Наличие |
| 4 | Виды импульсов тока: - прямоугольные моно- и биполярные; - прямоугольные биполярные несимметричные; - треугольные моно- и биполярные; - экспоненциальные моно- и биполярные; - трапециевидные моно- и биполярные; - двойные треугольные моно- и биполярные; - нейроподобные; - полусинусоидальные с экспоненциальным задним фронтом | Наличие |
| 5 | Максимальная амплитуда тока на нагрузке 500 Ом: |  |
|  | - для постоянного тока | 80 мА |
|  | - для импульсов тока длительностью > 60 мс | 80 мА |
|  | - для импульсов тока длительностью < 60 мс | 100 мА |
|  | - для синусоидального тока | 100 мА |
|  | - для флюктуирующего тока | 100 мА |
| 6 | Диапазон микротоков | Наличие |
| 7 | Частота следования импульсов, Гц: |  |
|  | - прямоугольных | 0,1 ÷ 5000 |
|  | - треугольных, экспоненциальных, трапециевидных | 0,1 ÷ 5000 |
|  | - двойных треугольных | 1,0 ÷ 200 |
|  | - нейроподобных | 10 ÷ 500 |
|  | - полусинусоидальных с экспоненциальным задним фронтом | 50; 100 |
| 8 | Частота синусоидального тока | 2000 ÷ 10000 |
| 9 | Длительность импульсов, мс: |  |
|  | - прямоугольных | 0,02 ÷ 500 |
|  | - прямоугольных биполярных несимметричных | 0,06 ÷ 500 |
|  | - треугольных, экспоненциальных, трапециевидных | 0,04 ÷ 500 |
|  | - двойных треугольных | 0,04 ÷ 0,5 |
|  | - нейроподобных | 0,1 ÷ 2 |
|  | - полусинусоидальных с экспоненциальных задним фронтом | 14 |
| 10 | Верхняя граница частоты флюктуирущего тока, Гц | 3000 |
| 11 | Форма модулирующих сигналов в режиме «посылка-пауза»: - прямоугольная; треугольная; трапециевидная; синусоидальная | Наличие |
| 12 | Длительность модулирующего сигнала в режиме «посылка – пауза», с: | 0,01 ÷ 60 |
| 13 | Длительность пауз между посылками импульсов, с: | 0,01 ÷ 60 |
| 14 | Частота модуляции сигналом синусоидальной формы, Гц | 10 ÷ 200 |
| 15 | Коэффициент модуляции сигналом синусоидальной формы, % | 10 ÷ 150 |
| 16 | Продолжительность процедуры, мин | 1 ÷ 90 |
| 17 | Плавное снятие тока после окончания процедуры | Наличие |
| 18 | Контроль цепи электроды-пациент: снятие тока при нарушении контакта с электродами и восстановление тока при восстановлении контакта | Наличие |
| 19 | Возможность запоминания часто используемых режимов | Наличие |
| 20 | Возможность программирования и хранения в памяти сложных процедур, состоящих из разных режимов | Наличие |
| 21 | Защита пациента при перерыве напряжения в сети питания | Наличие |
| 22 | Электропитание: |  |
|  | - напряжение, В | 198 ÷ 242 |
|  | - частота, Гц | 50 |
| 23 | Максимальная потребляемая мощность, ВА | 28 |
| 24 | Класс электробезопасности аппарата | II, тип BF |
| 25 | Время установления рабочего режима, с | 10 |
| 26 | Время непрерывной работы аппарата, ч | 8 |
| 27 | Диапазон рабочих температур, °С | +10 …+35 |
| 28 | Габаритные размеры, мм: | 280х200х110 |
| 29 | Масса, кг: | 2,5 |